## Slide 1: BLM2022 Bilgisayar Organizasyonu UYGULAMA-1
Uygulama:
Arş. Gör. Mustafa Cebeci Arş. Gör. Enes Özelbaş
Ders Yürütücüleri:
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Uslu Doç. Dr. Ali Can Karaca

## Slide 2: Icarus Verilog Kurulum
https://bleyer.org/icarus/ adresinden iverilog-v12-20220611-x64_setup indirilir.

## Slide 3: Icarus Verilog Kurulum

## Slide 4: Icarus Verilog Kurulum

## Slide 5: Icarus Verilog Kurulum
cmd.exe’de «iverilog» komutunun algılandığının doğrulanması.
Bu hata ile karşılaşılırsa C:\iverilog\bin yolu ortam değişkenlerine eklenmeli.

## Slide 6: VSCode içerisine Verilog HDL Uzantısının eklenmesi
Extension: Verilog-HDL/SystemVerilog/Bluespec SystemVerilog
1
2
3

## Slide 7: Ortam değişkenlerine PATH ekleme
3
4
5
1
2

## Slide 8: Icarus Verilog Kurulum
6
7
8
C:\iverilog\bin C:\iverilog\gtkwave\bin girdileri eklenir.

## Slide 9: 4 Temel Yaklaşım
Switch Level
Logic Gate-Level (Structural)
Data-flow Style
Behavioral Style

## Slide 10: Transistor Switch Level
CMOS transistor that contains a PMOS transistor and an NMOS transistor is used for this NOT gate.
Gate Level
Switch-level model
module mux2x1_cmos (a0, a1, s, y); // multiplexer using cmos transistors
input s, a0, a1; // inputs
output y; // output
wire sn; // internal wire, output of cmosnot
// cmosnot (f, a); // a cmos invert: (out, in)
cmosnot inv (sn, s);
// cmoscmos (drain, source, n_gate, p_gate);
cmoscmos c0 (y, a0, sn, s);
cmoscmos c1 (y, a1, s, sn);
endmodule
Giriş s=0 olduğunda c0 açık olur ve c1 kapalı olur; dolayısıyla y çıkışı a0 girişiyle aynıdır. Aksi halde c0 kapalı, c1 açıktır ve y çıkışı a1 girişi ile aynıdır.

## Slide 11: Logic Gate Level (Structural Level)
Half Adder – Logic Gate Level
Sum
Carry
iki giriş (A ve B) ve iki çıkış (sum ve carry) tanımlar. XOR ve AND kapıları, sum ve carry çıkışlarını hesaplamak için kullanılır. XOR operatörü, toplam çıkışını hesaplamak için kullanılırken, AND operatörü carry çıkışını hesaplamak için kullanılır.
module half_adder(a,b,sum,carry);
input a, b;
output sum, carry;
xor x1(sum, a, b);
and a1(carry, a, b);
endmodule
Uses explicit gates when designing a logic circuit (and, or, xor, nor, nand, xnor).

## Slide 12: Data-Flow Style
Uses the keyword assign and logic expression to assign a value to a net or an output
module mux2x1_dataflow1 (a0, a1, s, y);
// multiplexer, dataflow style
input s, a0, a1; // inputs
output y; // output
assign y = ~s & a0 | s & a1; // logic expression
endmodule

## Slide 13: Behavioral Style
A high level approach that expresses logic circuit by an algorithmic description.
The behavioral Verilog HDL code must be inside procedural blocks (always, function).
Inside a block, we can use control statements similar to C programming language, (if-else, case, and for loop)
module mux2x1_bh_if_else (a0,a1,s,y); // multiplexer, if else
input s, a0, a1; // inputs
output y; // output
reg y; // y cannot be a wire
always @ (s or a0 or a1) begin // always block
if (s) begin // if (s == 1)
y = a1; // y = a1;
end else begin // if (s == 0)
y = a0; // y = a0;
end
end
endmodule

## Slide 14
Gate-Level | module nand_st(c,a,b); input a,b; output c; nand (c,a,b); endmodule | module nor_st(c,a,b); input a,b; output c; nor (c,a,b); endmodule | module xor_st(c,a,b); input a,b; output c; xor (c,a,b); endmodule
Data-Flow | module nand_df(c,a,b); input a,b; output c; assign c= ~(a & b); endmodule | module nor_df(c,a,b); input a,b; output c; assign c= ~(a ¦ b); endmodule | module xor_df(c,a,b); input a,b; output c; assign c= a ^ b; endmodule
Behavioral | module nand_bh(c,a,b); input a,b; output c; reg c; always@(a,b) begin if (a==1 & b==1) c=0; else c=1; end endmodule | module nor_beh(c,a,b); input a,b; output c; reg c; always@(a,b) begin if (a==0 & b==0) c=1; else c=0; end endmodule | module xor_beh(c,a,b); input a,b; output c; reg c; always@(a,b) begin if (a==0 & b==0) c=0; else if (a==1 & b==1) c=0; else c=1; end endmodule

## Slide 15: Blocks
initial begin
// Initialization
end
assign y = a & b; // Continuously assigns result of “a AND b” to y
module myModule(input a, input b, output y);
// logic, module design
endmodule
function [3:0] addOne(input [3:0] in);
addOne = in + 1;
endfunction
task displayMessage;
$display("Task executed");
endtask
generate
if (PARAMETER_CONDITION) begin
// Instantiate one version of the module
end else begin
// Instantiate another version of the module
end
endgenerate

## Slide 16: Sensitivity List of an Always Block
always @(posedge clk) begin
// Code executes on the rising edge of clk
end
always @(negedge clk) begin
// Code executes on the falling edge of clk
end
always @(a or b or c) begin
// Code executes whenever a, b, or c changes value
end
always @(*) begin
// Code executes whenever any signal used in the block changes value
end
“always”, ilgili kod bloğunun hangi koşullar altında (yükselen, alçalan kenar, belirli değerler vb.) yürütülmesi gerektiğini belirtir.

## Slide 17: KOMBİNASYONEL DEVRE DİZAYNI

## Slide 18: Half Adder (Yarım Toplayıcı)
x1
a1
Sum
Carry
half_adder.v
half_adder_tb.v

## Slide 19: Full Adder (Tam Toplayıcı)
full_adder.v
full_adder_tb.v

## Slide 20: 2x1 Multiplexer (MUX) (1-bit)
mux_2x1_1_st.v
mux_2x1_1_st_tb.v

## Slide 21: Davranışsal (Behavioral) Yaklaşım ile 2x1 Multiplexer (MUX) (32-bit)
mux_2x1_32_bh.v
mux_2x1_32_bh_tb.v
module mux_2x1_32_bh (out, a, b, select);
input [31:0] a, b; // 32 bitlik a,b, input
input select; // input, 1 bit
output [31:0] out; // output, 32 bits
assign out = select ? a : b;
// if (select==1) out=a; else out=b;
endmodule
initial begin
a = 32'hABCDEFF0;
b = 32'h12345678;
select = 1'b0;
#10;
select = 1'b1;
#10;
$finish;
end
Test Bench
Dizayn

## Slide 22: 4x1 MUX from 2x1 MUXes
mux_4x1_1_st.v
mux_4x1_1_st_tb.v

## Slide 23: 2-to-4-Line Decoder

## Slide 24: 2-to-4-Line Decoder with Enable
decoder_st.v
decoder_st_tb.v
decoder_bh.v
decoder_df.v
AND1
AND2
AND3
AND4
AND5
AND6
AND7
AND8
N0
N1
N2
N3

## Slide 25: BCD to 7-Segment
bcd_to_7_segment.v
bcd_to_7_segment_tb.v

## Slide 26: 4-bit Ripple Adder
adder.v
adder_tb.v

## Slide 27
ARDIŞIL DEVRE DİZAYNI

## Slide 28: Counter
Resetli 4-bit yukarı sayıcı
CLK yükselen kenar
Enable=1
always @* begin
CO = (Q == 4'b1111 && EN == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;
end
always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
if (RESET) begin
Q <= 4'b0000;
end
else if (EN) begin
Q <= Q + 4'b0001;
end
end
counter.v
counter_tb.v

## Slide 29: Bidirectional Counter
Resetli 4-bit yukarı-aşağı sayıcı
CLK yükselen kenar
DIR=1 yukarı sayıcı
DIR=0 aşağı sayıcı
always @* begin
if (DIR == 1'b1) // Count up
CO = (Q == 4'b1111 && EN == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;
else // Count down
CO = (Q == 4'b0000 && EN == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;
end
always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
if (RESET) begin
Q <= 4'b0000;
end
else if (EN) begin
if (DIR == 1'b1) // Count up
Q <= Q + 4'b0001;
else // Count down
Q <= Q - 4'b0001;
end
end
counter_fb.v
counter_fb_tb.v
Yön değişimi (DIR = 0)
Yükselen kenar

## Slide 30: D-Flip Flop (DFF)
DFlipFlop_st.v
DFlipFlop_tb.v
DFlipFlop_bh.v
D
Q
CLK
Reset
Yükselen pozitif kenar
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if (reset)
Q <= 1'b0;
else
Q <= D;
end
module DFlipFlop_st(q,qbar,d,clk);
input d,clk;
output q, qbar;
not_gate not1(dbar,d);
nand_gate nand1(x,clk,d);
nand_gate nand2(y,clk,dbar);
nand_gate nand3(q,qbar,y);
nand_gate nand4(qbar,q,x);
endmodule
Davranışsal Yaklaşım
Yapısal Yaklaşım
sensitivity list
not1
nand1
nand2
y
x

## Slide 31: Register
Bitlerin sabit bir dizisini tutan küçük, hızlı hafıza birimidir.
4 x D-Flip Flop.
register.v
register_tb.v

## Slide 32: Shift Register
4-bit shift register
Reset 0 olduğu durumda;
CLK’un yükselen kenarında, register’ın değerlerini sola kaydırır ve data_in değerini LSB’ye atar.
shift_register_bh.v
shift_register_tb.v

## Slide 33: Kaynakça
M. Morris Mano ,Charles Kime - Logic and Computer Design Fundamentals-Pearson (2008)
Stephen Brown, Zvonko Vranesic - Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design-McGraw-Hill (2023)
Yamin Li - Computer Principles and Design in Verilog HDL-Wiley (2015)